## Slide 1: Gestione dell’energia in un impianto industriale del territorio
Ing. Pier Federico Baldinucci
Scheggia, 25 settembre 2026

## Slide 2
Consumi termici
Consumi elettrici
    Consumo specifico:
    ~125 Kwh/ ton di cemento
    Circa 12 tonn/ora
    Potenza installata:
    ~ 25 Mw
    Consumo specifico:
    100 kg/ton cemento
    Consumo annuo:
    ~125.000 MWh
    Consumi annui:
    ~ 100.000 ton
    (~2,6 *109 KJ)
Materia prima: ~ 200 tonn/ora
  Produzione: 1.000.000 tonn/anno
  Stoccaggi: ~ 100.000 tonn
Dati di produzione
Principali parametri di un impianto di produzione

## Slide 3
Risparmio Energetico
“Il risparmio energetico è la migliore energia alternativa”
Questa la regola che Colacem applica utilizzando le più avanzate tecnologie

## Slide 4
Analisi dei Consumi
Consumi elettrici
Consumi termici

## Slide 5
Sistema per l’analisi dei consumi elettrici

## Slide 6
La maniera più efficiente per ridurre i costi energetici è quella di ridurre i consumi
Abbattimento dei costi energetici :
Utilizzo di energie alternative
Utilizzo di materie prime alternative
Ottimizzazione dei contratti di fornitura
………………………………………
Il risparmio di energia si riflette automaticamente in un minore impatto sull’ambiente

## Slide 7
Partnership Enel X: WHRS (Waste Heat Recovery System)
Installazione di un impianto a Ciclo Rankine per la produzione di energia elettrica per autoconsumo attraverso il recupero del calore residuo proveniente dalla griglia di raffreddamento del clinker
Il sistema prevede di utilizzare tale calore conferendolo a un sistema a turbina di tipo ORC (Organic Rankine Cycle) con il quale si potranno produrre da 2 a 3 MW elettrici, con circa 6.000 t/a di CO2 risparmiata (scop 2)

## Slide 8
FUNZIONANTI
Coperture Ghigiano circa 1 MWp
Coperture Caravate circa 1 MWp
Palenque circa 1,5 MWp
IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Ghigiano 7,2 MWp
Ragusa 5,4 MWp
Pozzallo 7,8 MWp
Spoleto 7,2 MWp
Palenque 14,5 MWp
Impianti fotovoltaici

## Slide 9
Sistemi Intelligenti per la gestione del processo
Gestione degli impianti di cottura:
Utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale

## Slide 10: Impianto a biomasse per produzione di biogas
Progetto su azienda agraria di Poggiovalle che prevedeva l’installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica (1MW)
Stoppato per interruzione della produzione di latte e dismissione della stalla

## Slide 11: Per sostituire tutto il combustibile utilizzato sarebbero necessarie circa 34 ton/ora di cippato. Anche una sostituzione del 10% richiederebbe una quantità di cippato di 3,4 t/h, quantità difficile da reperire.
Valutazioni utilizzo cippato in cementeria

## Slide 12: Gestione dell’energia in un impianto industriale del territorio
Ing. Pier Federico Baldinucci